Ponavljanje za pisanu provjeru znanja

Teorija:

- Što je brojevni sustav? Osnovna podjela (2)!

- Kakvi su pozicijski brojevni sustavi? Koje poznaješ (4)?

- Što je baza brojevnog sustava? Kolika je baza za sustave iz prethodnog pitanja?

- Što je bit, byte, bistabil, registar, riječ?

- Koje su veće jedinice od bajta te koliko svaka od njih ima bajtova?

- Što je kodiranje, kod, ASCII kod?

- Koliko bitova koristi navedeni kod te koliko različitih znakova je moguće prikazati:

a) ASCII,	b) prošireni ASCII,	c) Unicode.

- Što su logički sklopovi? Koji su osnovni?

- Opiši logički sklop I (def, simbol, tabl. istine) te objasni kako je nastao sklop NI.

- Opiši logički sklop ILI (def, simbol, tabl. istine) te objasni kako je nastao sklop NILI.

Brojevni sustavi

- Odredi bazu, brojevno mjesto, težinu i mjesnu vrijednost podcrtane znamenke, te vrijednost broja:

a) 3456(10),	b) 110101(2),	c) 2C5(16) 	d) 613(8)

- Pretvori iz jednog brojevnog sustava u drugi:

- 135(10) = ____________ (2)

- 10110110(2) = ____________ (10)

- 412 (8) = ____________ (10)

- 315(10) = ____________ (8)

- 27F(16) = ____________ (10)

- 214(8) = ____________ (2)

- 1101011110(2) = ____________ (16)

- 1000(10) = ____________ (16)

- 10101011(2) = ____________ (8)

- 3BC2(16) = ____________ (8)

- Izračunaj:

- 1011011+10010=

- 11000101-110111=

- 100111·1011=

- 11011+101·100-10110=

- 1101011(2) - 3D(16) + 105(8) =

- 10(2) · 21(8) · 1A(16) =

- Prikaži u 16-bitnom registru cijele brojeve:

- 578	b)  -222

- Koji cijeli brojevi su pohranjeni u 8-bitnom registru:

- 11001011		b)  00101101

Logički sklopovi

- Nacrtaj logički sklop te izradi tablicu istine:

- Koja je logička jednadžba sklopa na slici:

Rješenja zadataka:

1.

|  | 3456(10) | 110101(2) | 2C5(16) | 613(8) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| baza | 10 | 2 | 16 | 8 |
| broj. mjesto | nulto | treće | prvo | drugo |
| težina | 100=1 | 23=8 | 161=16 | 82=64 |
| mjesna vrij. | 6(1=6 | 0(8=0 | 12(16=192 | 6(64=384 |
| vrijednost broja | 3456 | 53 | 709 | 395 |

- Pretvori iz jednog brojevnog sustava u drugi:

- 135(10) = 10000111 (2)

- 10110110(2) = 182 (10)

- 412 (8) = 266 (10)

- 315(10) = 473 (8)

- 27F(16) = 639 (10)

- 214(8) = 10001100 (2)

- 1101011110(2) = 35E (16)

- 1000(10) = 3E8 (16)

- 10101011(2) = 253 (8)

- 3BC2(16) = 35702 (8)

- Izračunaj:

- 1011011+10010 = 1101101

- 11000101-110111 = 10001110

- 100111·1011 = 110101101

- 11011+101·100-10110 = 11001

- 1101011(2) - 3D(16) + 105(8) = 1110011(2) = 163(8) = 73(16)

- 10(2) · 21(8) · 1A(16) = 1101110100(2) = 1564(8) = 374(16)

- Prikaži u 16-bitnom registru cijele brojeve:

- 0000001001000010	b)  1111111100100010

- Koji cijeli brojevi su pohranjeni u 8-bitnom registru:

- -53(10) 		b)  45(10)

- Nacrtaj logički sklop te izradi tablicu istine:

- 1100

- 01110100

- 01101111